SONY BRC-H700产品介绍

高清晰度、全能式、带云台的彩色视频摄像机,具有令人叹为观止的图像质量.

全新的BRC-H700 高清彩色视频摄像机，是一款全能式的小型带云台彩色视频摄像机系统， 可以实现高度精确和大范围的摇拍/俯仰/缩放功能，而无需繁杂的电缆连接和安装。采用三片1/3 英寸CCD，有效像素数高达1,070,000。

它可以使用选购的Sony RM-BR300 遥控器，配备一个按人机工程学原理设计的操纵杆，能够通过摄像机的控制接口（RS-422 或RS-232C），使用VISCATM 协议，进行精确的控制。

产品介绍：

- 百万像素3-CCD技术实现超一流的图像质量

BRC-H700采用三个1/3型HD CCD传感器，总像素数达到1,070,000。这款摄像机可以提供优异的图像质量、高分辨率和精确的色彩还原。BRC-H700配备Sony的HD技术，能够制作低噪波的图像。

- 高性能平移/俯仰/缩放机制

通过其高度精确的平移/俯仰/缩放机制，BRC-H700可以覆盖宽广的拍摄范围，是同类产品中范围最大的：平移范围达到340度，俯仰范围达到120度。340度的平移可以在8秒钟内完成，而120度的俯仰范围则可以在4.5秒内覆盖。

- 精确16：9技术

BRC-H700可以同时捕捉4：3和16：9宽高比的图像，并且在使用其3CCD技术时，能够实现16：9模式的宽屏视角。由于在16：9宽高比时使用更多的像素，BRC-H700能够生成分辨率极高的图像，而非通常摄像机所能比拟。

- 十六个预设值

可以预设各种摄像机设置，如平移 / 俯仰 / 缩放和聚焦，每部摄像机最多可以有六个预设值。 多功能红外遥控器（ IR Remote Commander （ r ） Unit ） 从一个随机提供的红外遥控器上，可以控制基本的摄像机设置，如平移 / 俯仰 / 缩放功能，以及16种预设模式。

- 天花板或台面安装

借助 Sony 的图像翻转功能，可以使用随机提供的天花板安装零件，安装在天花板上，也可以放在台面上使用。

技术参数：

| BRC-H700摄像机 |
| --- |
| CCD | 3片1/3型HD CCD(*3) |
| 像素 (H X V) | 1,070,000有效像素（总数） |
| 信号制式 | 1080/59.94i, 1080/50i ,NTSC/PAL |
| 外同步输入 | 有 |
| 镜头 | 12 倍光学变焦， 4倍数字变焦 |
| 焦距 | f=4.5 to 54.0 mm (F1.6 to F2.8) |
| 水平视角 | 5.5 （望远端）至 60.3 度（广角端） |
| 平移 / 俯仰角 | -170 支 +170 度（平移）， -30 至 +90 （俯仰） |
| 平移 / 俯仰速度 | 0.25 至 60 度 / 秒 |
| 最低照度 | 6lx （50IRE，F1.6，+18dB) |
| 信噪比 | 50Db |
| 快门速度 | 1/10,000 到 1/60 s或1/10,000 到 1/50 s |
| 增益 | 自动 / 手动（ 0至 18dB 和超级增益） |
| 白平衡 | 自动，室内，室外，一触式白平衡，手动 |
| 高清视频输出 | 分量（Y/Pb/Pr）或RGB，HD，VD或同步 |
| 预设定位 | 16 个位置 |
| 摄像机控制接口 | RS-232(VISCA 协议 )/RS422(VISCA 协议 ) |
| 背光补偿 | 开 / 关 |
| 工作温度 | 0 至 40 度 |
| 存放温度 | -20 至 60 度 |
| 电源要求 | DC12V |
| 功耗 | 24W( 不计选购卡 ) |
| 尺寸 （直径*高） | 207 x 315.8 mm |
| 重量 | 4.5kg |
| 随机配件 | 红外遥控器（1），AC电源适配器（1），AC电源线（1），RS-422接口插头（1），天花板安装支架（2），钢丝（1），螺丝（M3*8）（7），螺丝（M4*4）（1），操作说明书（1） |