SONY BRC-H900产品介绍

BRC-H900 是 BRC 系列中的旗舰型号，可提供最高的灵敏度（F10）和水平分辨率 1000 电视线以上（HD-SDI 输出），充分满足高质量应用的需要。用户可以使用 RM-BR300 遥控单元或 BRS-200远程摄像机操作切换台，对 BRC-H900 进行远程控制。

产品介绍：

- 一流的图像质量

凭借索尼备受赞誉的成像器技术，BRC-H900 彩色视频摄像机具有极为优异的高质量画面，满足现场节目制作的要求，能在最低照度下（低至 4 lux）提供优异的性能，在黑暗的环境中也具有极佳的可视性*。

- 静音/平顺的云台机制

BRC-H900 彩色视频摄像机可以进行远程地平移/俯仰/镜头缩放操作，移动速度范围为每秒 0.22°到60°。它的静音机制允许摄像机可安装在对静音有高要求的环境中。

- 灵活的安装方式

除了采用常规的桌面安装方式之外，BRC-H900 还可以天花板吊装。使用三脚架和三脚架螺丝，还可以将BRC-H900 安装在移动环境中，例如：小型赛事直播拍摄中，即使拍摄空间狭小，摄像师也不用担心摄像机体积过大，也可游刃有余安装并灵活操作 BRC-H900。

- 高级彩色调整

BRC-H900 摄像机具有多种图像调整性能，包括彩色、伽玛、黑电平以及拐点设置。有了这些性能丰富的彩色调整功能，就可以精细地调整色彩，以满足专业用户的需要。

- 提示灯

BRC-H900 带有两个提示灯——一个位于摄像机前部，另一个位于摄像机后部，具有更宽的可视性。

技术参数：

|  | H900 |
| --- | --- |
| 成像器 | 1/2英寸Exmor CMOSx3 |
| 系统信号 | 60Hz:1080/59.94i,720/59.94P,NTSC; 50Hz:1080/50i,720/50P,PAL |
| 电视线 | >1000 TV线 |
| 镜头 | 14倍光学变焦，f=5.8到81.2mm，F1.9到F2.8 |
| 最小物距 | 800mm |
| 水平视角 | 59.6° |
| 聚焦系统 | 自动/手动 |
| 最低照度 | 4 lx（F1.9，+24dB，50 IRE） |
| 快门速度 | 1/60到1/8000 秒或1/50到1/8000 秒 |
| 增益 | 自动/手动（-3到+24dB） |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/一键式/手动 |
| 画面翻转 | 开/关 |
| 信噪比 | 50dB |
| 平移/俯仰 | 平移：±170°（最高速度为60°/秒） 俯仰：+90°到 -30°（最高速度为60°/秒） |
| 预置位 | 16个预置位 |
| 视频输出 | HD：HD/SD-SDI（可切换）、Y/Pb/Pr或RGB SD：复合视频、Y/C |
| 控制接口 | RS-232C、RS-422 |
| 电源规格 | 直流电12V |
| 功耗 | 最大28.8W（不带选购版） |
| 尺寸（宽×高×深） | 198×260×238mm |
| 重量 | 约5kg |