Sony EVI D70P通讯型彩色摄像机

索尼继续向它的业界领先的平移/倾斜/缩放摄像机产品系列中添加新的选择和更大的灵活性，这次推出的是索尼EVI-D70P彩色视频摄像机。EVI-D70P将高质量的彩色视频摄像机与遥控平移/倾斜/缩放操作的灵活性结合起来，它们均位于一个紧凑的便于使用的包装中。由于拥有一个18x光学变焦镜头，这些摄像机产品使得用户可以极高的清晰度对微小或远距离物体加以放大。

产品特性：

- 宽范围，高速度平移/倾斜

- 平移角度：-170度至+170度（最大平移速度：100度/秒

- 倾斜角度：-30度至+90度（最大倾斜速度：90度/秒）

- 高缩放比率（18x光学，12x数字）

- 带有Exview HAD CCDTM的超级图象质量

- 最小照明：1lx

- 水平分辨率： 460 TV线（EVI-D70P）

- 天花板可安装或桌面安装

- RS-232或RS-422串行控制（VISCATM命令）

- 自动ICR功能

- 报警功能

- 自动关闭/夜晚关闭功能

- 菊花链能力（最多七台摄像机）

- 六位置预设置

- 多功能IR遥控器（r）单元

设备参数：

|  | EVI-D70P |
| --- | --- |
| 视频信号 | PAL |
| 有效象素 | 752x582 |
| 水平分辨率 | 460TV线（宽端） |
| 镜头 | 18x变焦，f=4.1mm（宽）到73.8mm（电视），F1.4到F3.0 |
| 水平视角 | 2.7度（电视端）到48度（宽端） |
| 最短对象距离 | 10mm（宽端），800mm（电视端） |
| 最小照明 | 1Lx（F1.4） |
| 自动曝光 | 自动/手动/优先级AE，曝光补偿，背景光补偿 |
| 快门速度 | 1/10至1/10,000S |
| 增益 | 自动/手动（-3到+28dB，2dB步） |
| 白平衡 | 自动/ATW/室内/室外/一次按压/手动 |
| S/N比率 | 超过50Db |
| 平移/倾斜 | 平移：+-170度（最大速度100度/秒），倾斜：-30度到+90度（最大速度90度/秒） |
| 位置预设置 | 6位置 |
| 图象效果 | 取负效果，黑白 |
| 视频输出 | VBS，Y/C |
| 控制端子 | RS-232C（8-针微型DIN）控制（VISCA）/RS-422（9-针）控制（VISCA），波特率：9.6Kb/s，38.4Kb/s |
| 电源需求 | DC 10.8至13.2V |
| 电源消耗 | 12W |
| 工作温度 | 0摄氏度到40摄氏度 |
| 存储温度 | -20到+60摄氏度 |
| 尺寸（W/H/D） | 132 x 144 x 144mm |
| 质量 | 950g |
| 本体颜色 | 黑色 |
| 提供的附件 | AC电源适配器，IR遥控器单元，天花板支架，操作指导 |