SONY EVI-D80P

索尼EVI-D80P，配备1/4英寸CCD成像器，18倍的光学变焦镜头； EVI-D80P具有电子翻转功能，适合天花板吊顶安装的同时也适合桌面安装。机身分黑色和白色两种，外观典雅，设计时尚。

• 18 倍光学变焦镜头

• 1/4 英寸 CCD 成像器

• 具有电子翻转功能，可适用桌面安装和天花板吊顶安装

• 黑色球机，具有智能、时尚的设计

设备参数：

|  | EVI-D80 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/4 英寸 CCD |
| 视频信号 | PAL\NTSC |
| 水平分辨率 | 540TV线（中心区域） |
| 镜头 | 18x变焦，f=4.1 mm（广角）到 73.8 mm（远端），F1.4 到 F3.0 |
| 水平视角 | 48.0°（广角）到2.8°（远端） |
| 最小物距 | 10 mm（广角）- 1,500 mm（远端） |
| 最低照度 | 0.4 lx (F1.4, 50 IRE) |
| 曝光控制 | 自动，手动，优先模式（快门优先&光圈优先），亮度，EV 补偿，慢快门 AE |
| 快门速度 | 1 到 1/10,000 s |
| 增益 | 自动/自动/最大 AE 增益限制（-3 到 28 dB，2 dB 步阶） |
| 白平衡 | 自动，手动，室内，室外，一键式， |
| 信噪比 | 50Db以上 |
| 平移/倾斜 | 平移：+-170度（最大速度100度/秒），倾斜：-20度到+90度（最大速度90度/秒） |
| 位置预设置 | 6位置 |
| 视频输出 | VBS，Y/C |
| 控制端子 | RS-232C（8-针微型DIN）控制（VISCA）/RS-422（9-针）控制（VISCA），波特率：9.6Kb/s，38.4Kb/s |
| 电源需求 | 直流12V |
| 电源消耗 | 12W |
| 工作温度 | 0摄氏度到40摄氏度 |
| 存储温度 | -20到+60摄氏度 |
| 尺寸（W/H/D） | 145×164×164 mm |
| 质量 | 1440g |
| 本体颜色 | 黑色 |
| 提供的附件 | 交流适配器，交流电源线，红外线遥控器，天花板安装支架，操作说明书，RS-422接口插头 |