Sony BRC-Z700高清3CMOS

高变焦彩色摄像机

BRC-Z700是一款全能式的自带云台彩色高清视频摄像机系统,是为适应行业从标清向高清过渡和发展而推出的一款高清摄像机产品，可满足更广范围客户的更高需求。  
   BRC-Z700可以实现高精度,低噪音和大范围平滑的遥拍/俯仰/缩放功能,无需繁琐的电缆连接和安装。其另一瞩目的全新功能是图像防抖动功能,采用先进的光学防抖动技术实现.。这项新功能在通讯型摄像机行业领域属于领先科技。  
     
BRC-Z700主要特性：  
      BRC-Z700采用了3片高灵敏度和高清晰度1/4英寸晶锐ClearVidCMOS的传感器。这3片ClearVidCMOS的有效像素高达1,000,000，输出数字高清图象分辨率可达到：1920*1080i，真正实现数字高清晰的动态图象拍摄，并且是低照度拍摄环境中的理想选择。BRC-Z700还采用Sony全新摄像机核心处理DSP,可实现高清视频信号和标清视频信号同时输出。  

      BRC-Z700采用20倍光学变焦CarlZeissVario-SonnerT*专业镜头,并可选购SonyBRC-Z700专用广角镜头，轻松实现大范围拍摄。同时具备卓越的图像反转功能，可适应于各类型会议及演播等场所的倒挂式安装。

      BRC-Z700还可以使用选购的Sony RM-BR300遥控器,配备一个按人机工程学原理设计的操纵杆,通过摄像机的控制接口(RS-422/RS-232C),使用VISCA协议进行全方位的控制和摄像机参数调整。  

      BRC-Z700随机配备一个卡槽,可以插接各类选购接口卡,从而使它与多种不同的系统兼容。  

      Sony公司希望借助于BRC-Z700带领用户轻松体验Sony高清视频领域的专业影像效果。

设备参数：

| 信号系统 | 60Hz:1080/59.9i, NTSC; 50Hz:1080/50i, PAL |
| --- | --- |
| 外同步输入 | BNC |
| 成像装置 | 三片1/4英寸CMOS |
| 有效像素 | 1.04百万像素 |
| 镜头 | 20倍光学变焦，4倍数字变焦， Carl Zeiss Vario-Sonnar T*镜头 |
| 焦距 | f=3.9 - 78 mm (F1.6 - F2.8) |
| 最短拍摄距离 | 10 mm (广角, 无限制), 500 mm (远端, 限制), 800 mm (远端) |
| 水平视角 | 3.0°（远端） ~ 55.2°（广角），可加装1.8倍广角镜头。 |
| 聚焦系统 | 自动/手动 |
| 摇拍/俯仰角 | -170°~ +170° (摇拍), -30°到+90° (俯仰) |
| 摇拍/俯仰速度 | 0.22°~ 60°/秒(摇拍/俯仰) |
| 最小照度 | 6 lx (50 IRE, F1.6, +24 dB) |
| 信噪比 | 50 dB |
| 快门速度 | 1/10,000 ~ 1/60 秒 或 1/10,000 ~ 1/50 秒 |
| 增益 | 自动/手动 (0 ~ 24 dB和超级增益) |
| 白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/一键设定/手动 |
| 图像稳定器 | 打开/关闭（光学） |
| 图像翻转 | 打开/关闭 |
| 预设位置 | 16个 |
| 高清视频输出 | D-Sub 15 pin：高清分量 (Y/Pb/Pr) 或RGB、 HD、 VD 或同步 |
| 标清视频输出 | BNC：复合视频、Y/C |
| 外部同步输入 | BNC |
| 摄像机控制接口 | RS-232C (VISCA 输入)、RS-232C (VISCA 输出)、 RS-422 (VISCA 输入/输出) |
| 工作温度 | 0 ~ 40摄氏度 |
| 存放温度 | -20 ~ 60摄氏度 |
| 电源要求 | DC 10.8 ~ 13.2 V |
| 功率消耗 | 最大 28.8 W (不包括选购卡) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 198 x 247 x 238 mm |
| 重量 | 4,500g |
| 随机配件 | 红外遥控器（1个）、 交流电适配器（1个）、 交流电源线（1根） RS-422 接线端子接头（1个）、 天花板安装架（一套）、 钢丝绳、安装螺丝、使用说明书（1份） |